Les innovations de la carte

Possibilité de programmer différent profil utilisateur avec les paramètres suivants:

- Toutes les commandes se font sur le boitier de commande, positionné sur le guidon (Plus besoin d'aller sous le siège), néanmoins celles-ci peuvent être déportées

- Rampe d'accélération programmable

- Vitesse maximum en montée ou sur le plat programmable

- Vitesse maximum en descente programmable

- Frein électrique activable ou pas et commandé par les poignées de freins

- Freinage électrique activable ou pas sur le relâchement de l'accélérateur (Ime)

- Frein de parking électrique et mise en veille automatique du Ebuggy. (Avec obligation au démarrage de choisir entre la marche avant et arrière)

- Rampe de frein électrique réglable

- Marche avant et arrière

- Rechargement en descente.

- Régulateur de vitesse avec possibilité d’augmenter au de réduire celle-ci

- Autonomie sous forme de barre graphique et plus précise puisque nous contrôlons les ampères envoyés pendant la charge

- Calcul plus précis de l'autonomie

- Compteur, vitesse, distance, km

- Marquage CE 93/42 sur demande.

- Sur la version 20A les batteries sont maintenant sous le siège

- Sur la version 40A une batterie sous le siège une à l'avant et l'électronique à l'arrière du siège

- Possibilité d'un kit d'éclairage route

- Clef de mise en route